| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ӘЛШӘЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ СЕБЕНЛЕ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ (Башкортостан Республикаһы Әлшәй районы Себенле ауыл советы) |  | СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕБЕНЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АЛЬШЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (Чебенлинский сельсовет Альшеевского района Республики Башкортостан) |
| --- | --- | --- |

КАРАР                                                                                                                          РЕШЕНИЕ

08 сентябрь 20 16 й.                                   № 51/1                                    08 сентября  2016 г.

О проекте решения  Совета сельского поселения

Чебенлинский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан  «О внесении изменений  в решение  Совета № 192 от 15.06.2015г  «Об утверждении генерального плана и  правил землепользования и застройки в сельском поселении  Чебенлинский сельсовет муниципального  района Альшеевский район Республики Башкортостан»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее – ГрК РФ),    Законом Республики Башкортостан от 29.12.2004г «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Башкортостан»   Совет сельского поселения Чебенлинский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан решил:

1. Утвердить проект решения Совета сельского поселения Чебенлинский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики «О внесении изменений  в решение  Совета № 192 от 15.06.2015г  «Об утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки в сельском поселении  Чебенлинский сельсовет муниципального  района Альшеевский район Республики Башкортостан» (прилагается).

2. Обнародовать настоящее решение Совета сельского поселения Чебенлинский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан «О внесении изменений  в решение  Совета № 192 от 15.06.2015г  «Об утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки в сельском поселении  Чебенлинский сельсовет муниципального  района Альшеевский район Республики Башкортостан» с приложением к нему  в здании администрации сельского поселения и Чебенлинской сельской библиотеке и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Чебенлинский сельсовет.

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянные комиссии по земельным вопросам, благоустройству и экологии.

Глава сельского поселения                                              В.Р.Минигалеев

Приложение

к решению Совета сельского поселения Чебенлинский

муниципального района

Альшеевский район Республики Башкортостан

от  08 сентября   2016 г. № 51/1

«О внесении изменений  в решение  Совета № 192 от 15.06.2015г  «Об утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки в сельском поселении  Чебенлинский сельсовет муниципального  района Альшеевский район Республики Башкортостан»

Совет сельского поселения Чебенлинский сельсовет  муниципального района  Альшеевский район Республики Башкортостан

Р Е Ш И Л :

- Внести в решение Совета № 192 от 15.06.2015г  «Об утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки в сельском поселении  Чебенлинский сельсовет муниципального  района Альшеевский район Республики Башкортостан» следующие изменения:

Статью 50  «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры размещенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»   изложить  в следующей редакции:

Статья 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры размещенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на их территории приведены в таблице 3.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Таблица 3.

| Зона | Минимальная площадь, га | Минимальная длина по уличному фронту, м | Минимальная ширина на/глубину, м | Максимальный процент застройки, % | Минимальный процент озеленения, % | Максимальная высота здания до конька крыши, м | Максимальная высота оград, м | Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ж-1 | 0,10-0,12 | 15 | 30 | 20-40 | 20 | 12 | 1,5 | 2 |
| ОД-1 | 0.03-0,1 | 15 | 15 | 60 | 10-20 | 16 | - | ст. 50, ч.2 |
| Т-1 | НР | НР | НР | НР | 20 | НР | НР | ст. 50, ч.2 |
| П-1 | 0.5 | 120 | 160 | 65 | НР | 20 | НР | ст. 50, ч.2 |
| П-2 | 0,5 | 60 | 80 | 70 | 20 | НР | 2,0 | ст. 50, ч.2 |
| Р-1 | 0,5 | НР | НР | 30 | 50 | 10 | 1,5 | ст. 50, ч.2 |
| Р-2 | 0.5 | НР | НР | 20 | 50 | НР | 1,5 | ст. 50, ч.2 |
| СП-1 | 0.5 | НР | НР | НР | 50 | НР | 2,0 | ст. 50, ч.2 |
| СП-2 | НР | НР | 50 | НР | 50 | НР | 2,0 | ст. 50, ч.2 |
| С-1 | 0.12-0.5 | НР | НР | 40 | 50 | НР | 1,5 | ст. 50, ч.2 |
| НР | НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ |  |

### 2. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков

2.1. Общие требования к минимальным отступам зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, устанавливаются для участков, расположенных во всех территориальных зонах.

2.2. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений без окон:

на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность на высоте 6 метров и более в любой точке, по границам сопряженных и отделенных территориями общего пользования земельных участков или по границам  территорий, на которых земельные участки не сформированы;

в случае примыкания к территориям (земельным участкам), расположенным в границах территориальных зон, градостроительными регламентами которых не установлены виды разрешенного использования, для которых необходимо обеспечение нормативной инсоляции и освещенности, допускается минимальный отступ от границ участков, не совпадающих с красными линиями, 0 метров.

2.3. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений с окнами:

на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность на высоте 6 метров и более в любой точке, по границам сопряженных земельных участков, по границам земельных участков, отделенных территориями общего пользования, или по границам территорий, на которых земельные участки не сформированы, но не менее 3 метров;

В случае примыкания к территориям (земельным участкам), расположенным в границах территориальных зон, градостроительными регламентами которых не установлены виды разрешенного использования, для которых необходимо обеспечение нормативной инсоляции и освещенности, допускается минимальный отступ от  границ участков, не совпадающих с красными линиями, 0 метров.

2.4. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений по границам земельных участков, совпадающим с красными линиями улиц и проездов, при выполнении требований пунктов 2 и 3 настоящей статьи устанавливаются:

для жилых зданий с квартирами в первых этажах и учреждений образования и воспитания,  выходящих на магистральные улицы – 6 метров;

для жилых зданий с квартирами на первых этажах и учреждений образования и воспитания, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования – 3 метра;

для прочих зданий – 0 метров.”

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

3. Настоящее решение обнародовать на официальном стенде Администрации сельского поселения Чебенлинский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан   и разместить на  официальном сайте администрации сельского поселения после его государственной регистрации.

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянные комиссии по земельным вопросам, благоустройству и экологии.